## Slide 1
溫溼度感測器實作

## Slide 2
讀取DHT11溫濕度數值及於序列埠顯示

## Slide 3: 溫溼度感測器讀取積木說明
可用DHT11、DHT21、DHT22三種型號
可選擇要讀取溫度或濕度

## Slide 4: EZ Start Kit擴展版說明

## Slide 5: EZ Start Kit擴展版 腳位對照圖

## Slide 6: EZ Start Kit擴展版 腳位對照圖

## Slide 7
讀取DHT11溫濕度數值及於OLED顯示

## Slide 8: EZ Start Kit擴展版 腳位對照圖

## Slide 9: 將溫溼度數值傳送至手機
在積木區→遙控器中→新增直式遙控器→放入初始化區塊
名稱改成你的班級+座號

## Slide 10: 將溫溼度數值傳送至手機
新增兩個字串標籤：
label1：位置(0,0)，顏色：橘色
label2：位置(0,1)，顏色：橘色

## Slide 11: 將溫溼度數值傳送至手機
增加下列程式積木於重複執行區塊

## Slide 12: 將溫溼度數值傳送至手機
手機下載LinkItRemote APP
點選LinkIt 7697(你的學號)顯示結果

## Slide 13: 將溫溼度數值傳送至雲端平台
步驟
1.已完成溫溼度數值讀取積木(請參考前面投影片)
2.設定wifi連線積木
3.註冊AdafruitIO：https://io.adafruit.com/
4.加入”連線到MQTT”積木並設定
5.加入”訂閱Topic”積木
6.加入”發布Topic”積木

## Slide 14: 設定wifi連線積木
wifi

## Slide 15: 註冊AdafruitIO

## Slide 16: 加入”連線到MQTT”積木並設定

## Slide 17: 加入”連線到MQTT”積木並設定
MQTT伺服器：io.adafruit.com
連結埠：1883
ID：123(主要區別不同的物聯網設備上傳的資料，可隨意取)
Username：填入自己的Username
Password ：填入Active Key

## Slide 18: 加入”訂閱Topic”積木
在adafruitIO網站設定feed→New Groupn→IOT_SMARTHOUSE_LOCAL→feed→temp及humi

## Slide 19: 加入”訂閱Topic”積木
取得”訂閱Topic”積木的資料：按下 temp→Feed Info

## Slide 20: 加入”訂閱Topic”積木
取得”訂閱Topic”積木的資料： 按下 temp→Feed Info→複製 MQTT by key值，貼在”訂閱 Topic”積木中

## Slide 21: 加入”發佈Topic”積木
1.在重複執行中加入時間函數
2.加入”發佈訊息Topic名稱”積木

## Slide 22: 加入”發佈Topic”積木
3.填入TOPIC名稱
4.填入訊息

## Slide 23: 設定Dashboards
1.在adafruitIO網站按Dashboards →New Dashboards→名稱欄位填入：溫溼度→按”Creat”按鈕建立Dashboards

## Slide 24: 設定Dashboards
2.在Dashboards中加入顯示元件：1.按修改按鈕→2.按Create New Block →建立2個Text及1個Stream Block

## Slide 25: 設定Dashboards
3.Text Block設定：在Connect Feeds的IOT_SMARTHOUSE_LOCAL中選擇 temp→按Next step→在Block Settings中Block Title中輸入”溫度”→按Create block建立Text Block(humi及stream(同時勾選 temp及humi )步驟相同)

## Slide 26: 上傳溫溼度資料 至雲端平台程式 積木

## Slide 27: 上傳溫溼度資料至雲端平台程式積木
10
10

## Slide 28: 上傳溫溼度資料至雲端平台結果